ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS nº 02/15

PROCESSO TC-A n° 13.158/026/15

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.015.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 02/15

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa para reforma para adequação da copa e dos banheiros femininos localizados no 9º andar do Prédio Sede, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

| PLANILHA DE PREÇOS - Contratação de empresa para reforma para adequação da copa e dos banheiros femininos localizados no Corpo de Auditores no 9º andar do Edifício Sede |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |
|  | SERVIÇOS | Unidade | Qtde contrato | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1. BANHEIRO DE USO REGULAR |
| 1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 1.1.1 | Isolamento da obra (banheiro + hall), conforme memorial. | m² | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Proteção do piso e outros componentes, conforme memorial. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2. REMOÇÃO |
| 1.2.1 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), do conjunto lavatório atual que inclui: 01 pia, 01 coluna, 01 torneira e conexões. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), de bancada lateral de granito, de 0,6 m x 0,4 m. | m² | 0,24 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), do porta sabão. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Remoção, com reaproveitamento no local, do porta papel-toalha. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Remoção, sem reaproveitamento, do espelho de sobrepor, de 50 x 60 cm. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3 CIVIL/HIDRÁULICA |
| 1.3.1 | Reposicionamento de ponto de alimentação de água da 1ª pia, em 15 cm, incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, tubos, conexões e fechamento com aplicação de azulejo (vide desenho 9.3). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Derivação do ponto de água para alimentação da 2ª pia, a 60 cm do anterior, incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, tubos, conexões e fechamento com aplicação de azulejo (vide desenho 9.3). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Fornecimento e instalação de 02 registros de restrição de vazão (RRV) junto aos pontos de alimentação de água, para controle e isolamento do fornecimento d´água em ambas as cubas (RRV’s independentes). | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Derivação do atual ponto de esgoto, para atendimento das 02 pias, com conexão em “Y” de 2”, embutida na parede, para 02 derivações de cerca de 0,5 m cada, incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, tubos, conexões e fechamento com aplicação de azulejo (vide desenho 9.3). | m | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Fornecimento e instalação de conjunto completo (com suportes e chumbado na parede) em granito, padrão “Cinza Andorinha”, para bancada dupla (02 cubas), com área seca e molhada, borda horizontal de 2cm, borda vertical tripla de 6 cm, frontão de 10 cm e medidas globais de 175 cm x 48 cm (vide desenhos 9.2 e 9.3). | m² | 0,85 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Fornecimento e instalação de 02 cubas ovais, em louça sanitária, cor branca, de medidas externas 30 cm x 40 cm. Marca/modelo de referência: marca DECA, modelo L59 (ou similar). | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Fornecimento e instalação de 02 torneiras para lavatório, de “fixação em mesa”, tipo bica alta, com arejador, fechamento manual, em material metálico, cromada. Marca/Modelo de referência: marca DECA, modelo SPOT cód. 1196.C43 (ou similar). | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Fornecimento e instalação completa de 02 conjuntos de conexões/acessórios para alimentação e interligação entre as pias/torneiras e os pontos de água na parede. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Fornecimento e instalação completa de 02 conjuntos de conexões/acessórios para interligação entre as pias e os pontos de esgoto, incluindo, em cada conjunto, 01 sifão metálico com corpo removível. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Fornecimento e instalação de 2 m² de azulejo branco, de 20 x 20 cm, conforme padrão existente. | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Fornecimento e instalação de 02 espelhos de sobrepor, do tipo retangular, de 40 cm x 70 cm, espessura de 4 mm, com armação metálica cromada. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Fornecimento e instalação de 03 cabides (ganchos) de parede, do tipo independente, metálico, de base redonda e gancho em 90°, para colocação de bolsas e outros acessórios. Marca/Modelo de referência: marca DECA, modelo DISCO, cód. 2060.C.DSC (ou similar). | un. | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Reinstalação do porta papel-toalha, entre os espelhos. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total Item 1. |  |  |  |
| BANHEIRO ADAPTADO PARA PNE |
| 2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 2.1.1 | Isolamento da obra (banheiro), conforme memorial. Demais áreas já isoladas. | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.2 REMOÇÃO |
| 2.2.1 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), do conjunto lavatório atual que inclui: 01 pia, 01 coluna, 01 torneira e conexões. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), do porta sabão. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), do porta papel-higiênico. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Remoção, com reaproveitamento no local, do porta papel-toalha. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Remoção, sem reaproveitamento, do espelho de sobrepor, de 50 x 60 cm. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 CIVIL/HIDRÁULICA |
| 2.3.1 | Fornecimento e instalação de porta papel-higiênico do tipo “gancho horizontal” em 90°, metálico, de base redonda. Marca/Modelo de referência: marca DECA, modelo DISCO, cód. 2020.C.DSC (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 | Fornecimento e instalação de conjunto completo (com suportes e chumbado na parede) em granito, padrão “Cinza Andorinha”, para bancada simples, com área seca e molhada, borda horizontal de 2 cm, borda vertical tripla de 6 cm, frontão de 10 cm e medidas globais de 100 cm x 41 cm (vide desenho 9.2). Instalação conforme NBR 9050. | m² | 0,48 |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 | Fornecimento e instalação de 01 registro de restrição de vazão (RRV) junto ao ponto de alimentação de água, para controle e isolamento do fornecimento d´água para a cuba. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.4 | Fornecimento e instalação de 01 cuba oval, em louça sanitária, cor branca, de medidas externas 30 x 40 cm. Marca/modelo de referência: marca DECA, modelo L.59 (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.5 | Fornecimento e instalação de 01 torneira para lavatório, de “fixação em mesa”, tipo bica alta, com arejador, fechamento manual por alavanca (curso de 90°), em material metálico, cromada. Marca/Modelo de referência: marca DECA, modelo DUNA, cód. 1198.C61 (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.6 | Fornecimento e instalação completa de barra metálica de apoio triplo (03 pontos de apoio na parede), no entorno da nova bancada, conforme norma ABNT NBR 9050 (vide desenhos 9.2 e 9.3). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.7 | Fornecimento e instalação completa de 01 conjunto de conexões/acessórios para alimentação e interligação entre a pia/torneira e o ponto de água na parede. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.8 | Fornecimento e instalação completa de 01 conjunto de conexões/acessórios para interligação entre a pia e o ponto de esgoto, incluindo 01 sifão metálico com corpo removível. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.9 | Fornecimento e instalação de 1 m² de azulejo branco, de 20 x 20 cm, conforme padrão existente. | m² | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.10 | Fornecimento e instalação de 01 espelho de sobrepor, do tipo retangular, de 80 cm x 70 cm, espessura de 4 mm, com armação metálica cromada. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3.11 | Fornecimento e instalação de 02 cabides (ganchos) de parede, do tipo independente, metálico, de base redonda e gancho em 90°, para colocação de bolsas e outros acessórios. Marca/Modelo de referência: marca DECA, modelo DISCO, cód. 2060.C.DSC (ou similar). | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.3.12 | Reinstalação do porta papel-toalha, em local a ser definido. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total Item 2. |  |  |  |
| 3 COPA |
| 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 3.1.1 | Isolamento da obra (copa), conforme memorial. | m² | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | Proteção do piso e outros componentes, conforme memorial. | m² | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.2 REMOÇÃO |
| 3.2.1 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), do conjunto lavatório atual, que inclui: 01 bancada de granito de aproximadamente 1,85 m x 0,6 m, 01 cuba metálica, 01 torneira bica alta com conexão para filtro, suportes e conexões. | cj. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | Remoção, com reaproveitamento (outro local), do gabinete de madeira de aproximadamente 1,85 m x 0,6 m x 0,7 m, localizado abaixo da bancada de granito. | m³ | 0,8 |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | Remoção, sem reaproveitamento, de faixa de azulejo de aproximadamente 0,50 m², na área sob o frontão da antiga bancada de granito (removida), e preparação do local para posterior aplicação de nova faixa de azulejo. | m² | 0,5 |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Remoção, com reaproveitamento no local, da folha de porta da copa, para inversão do sentido de abertura. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2.5 | Remoção, sem reaproveitamento, de 01 conjunto de batentes e guarnições da porta. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 CIVIL/HIDRÁULICA |
| 3.3.1 | Reposicionamento, em cerca de 30 cm, de ponto de alimentação de água para a torneira da pia, incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, tubos, conexões e fechamento com aplicação de azulejo (vide desenho 9.5). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | Reposicionamento, em cerca de 30 cm, de ponto de saída de esgoto para a cuba da pia, incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, tubo, conexões e fechamento para aplicação de azulejo (vide desenho 9.5). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3.3 | Fornecimento e instalação de 3 m² de azulejo branco, de 20 x 20 cm, conforme padrão existente no local. | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Fornecimento e instalação de conjunto completo (com suportes e chumbado na parede) em granito, padrão “Cinza Andorinha”, para bancada com pia, com área seca (lado esquerdo) e molhada, com borda dupla horizontal (parte molhada) e vertical, ambas de 4 cm, cantos arredondados, frontão de 10 cm e medidas globais de 1,50 m x 0,585 m (vide desenho 9.5). | m² | 0,9 |  |  |  |  |  |
| 3.3.5 | Fornecimento e instalação de cuba para cozinha em aço Inox, retangular, com medidas internas de 34 cm x 56 cm (bordas externas 37 cm x 59 cm), espessura de 0,6 mm, fabricada em sistema monobloco (sem solda), com borda lisa, com furo descentralizado para válvula, e válvula fornecida com o conjunto. Marca/Modelo de referência: marca TRAMONTINA, linha BL Perfect, modelo cód. 94054402 (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3.6 | Fornecimento e instalação de 01 torneira para cozinha, de “fixação em parede”, tipo bica alta, móvel, com arejador articulado, fechamento manual, de material metálico, cromada. Marca/Modelo de referência: marca DECA, modelo SPOT, cód. 1168.C43 (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Fornecimento e instalação completa de 01 conjunto de conexões/acessórios para interligação entre a cuba metálica e o ponto de esgoto da parede, incluindo 01 sifão metálico com corpo removível. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Fornecimento e instalação completa de tubos, conexões, mangotes, registros 1etc. para reposicionamento do ponto de alimentação de gás de cozinha (gás natural COMGÁS), atualmente localizado na parede em frente da pia, para sua disposição ao lado do fogão (deslocamento aproximado de 2,5m). O tubo será instalado externamente à parede, e, portanto, deverá ser adequadamente fixado (com suportes ou braçadeiras) abaixo da mesa e ao longo de toda a sua extensão, respeitando-se as normas de segurança. O tubo deverá ainda ser pintado na cor amarela, e deverão ser realizados TESTES DE ESTANQUEIDADE, conforme padrão definido pela respectiva norma. | m | 2,5 |  |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Fornecimento e instalação de 01 conjunto completo de batentes e guarnições para 01 porta, conforme modelo padrão do local, para posterior reinstalação da folha de porta. | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3.10 | Reinstalação da folha de porta, com inversão do sentido de abertura (vide desenho 9.5). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3.11 | Preparação e pintura completas de 01 conjunto de porta, batentes e guarnições, em esmalte sintético branco, com pelo menos 03 demãos, até a perfeita cobertura da superfície. | m² | 3 |  |  |  |  |  |
| 3.4 ELÉTRICA |
| 3.4.1 | Fornecimento e instalação de 02 lâmpadas de LED de 1,2 m cada, em substituição das lâmpadas fluorescentes atuais, incluindo mão-de-obra, para remoção do reator das lâmpadas atuais e posterior interligação elétrica. | un. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 | Derivação elétrica de 0,6m para instalação 01 tomada, a partir de tomada já existente (a ser mantida), incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, fornecimento e instalação de conduíte, caixa 4x2, fiação (0,6m + 0,6m de chicote) e interligação elétrica, e 02 espelhos, sendo 01 com orifício simples (a ser instalado sobre a parede, para passagem de fios) e 01 com 01 tomada de 10A, 2P+T (a ser aplicado sobre gabinete em madeira). Marca/Modelo de referência para tomada: marca PIAL, modelo PIAL PLUS (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.3 | Derivação elétrica de 0,45m para instalação 01 tomada, a partir de tomada já existente (a ser mantida), incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, fornecimento e instalação de conduíte, caixa 4x2, fiação e interligação elétrica, e 01 espelho com 01 tomada de 20A, 2P+T. Marca/Modelo de referência para tomada: marca PIAL, modelo PIAL PLUS (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4.4 | Derivação elétrica de 2,2m para instalação de 01 tomada, a partir de tomada já existente (a ser mantida), incluindo: remoção de azulejo, rasgo em parede, fornecimento e instalação de conduíte, caixa 4x2, fiação e interligação elétrica, e 01 espelho com 01 tomada de 10A, 2P+T. Marca/Modelo de referência para tomada: marca PIAL, modelo PIAL PLUS (ou similar). | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total Item 3. |  |  |  |
| 4. LIMPEZA E DESENHOS |
| 4.1 | Limpeza permanente, conforme indicado em memorial. | m² | 16,5 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Remoção da caçamba, conforme indicado em memorial. | m³ | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Desenho as-built | un. | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total Item 4. |  |  |  |
| TOTAL, sem BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| BDI |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GLOBAL, com BDI |  |  |
| TOTAL GLOBAL POR EXTENSO: |

Prazo de garantia: As peças e componentes deverão ter garantia de, no mínimo, 12 (doze) meses, contados da data do Termo de Recebimento Definitivo. Caso o fabricante ou a Contratada ofereça prazo de garantia superior, este será o prazo considerado.

Prazo de execução dos serviços: 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento, pela Contratada, da Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	______________________________________

# ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 02/15

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006 alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, para participar do procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 02/15, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

# DECLARAÇÕES

Eu _______________ (nome completo), representante legal da __________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de preços nº 02/15, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

- nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

- que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

- ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais;

- que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999 (impedimento de contratar).

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa para reforma para adequação da copa e dos banheiros femininos localizados no Corpo de Auditores (prédio sede, 9º andar).

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 02/15, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2.015, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________