ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 03/16

PROCESSO TC-A n° 9.027/026/16

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.016.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 03/16

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação  de empresa  especializada  para  reforma do 5º andar do prédio Anexo I, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

| OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de reforma do 5º andar do prédio Anexo I do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo - TCESP. |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | PARTE CIVIL |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | PREPARAÇÃO/REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Remoção e transporte de mobiliário e equipamento (por gabinete). | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Remoção de presianas metálicas com reaproveitamento. | u | 46 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Remoção de persianas de juta com reaproveitamento. | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Remoção de piso laminado sem aproveitamento, incluindo forração. | m2 | 340 |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Demolição de contrapiso. | m2 | 340 |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Remoção de canaletas técnicas (3 vias paralelas) sem reaproveitamento e demais infraestruturas elétricas aparentes (canaletas aparentes tipo X). | m | 132 |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Remoção de requadro de maderia e portas do balcão de alvenaria sem reaproveitamento. | m | 35 |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Remoção de forro, sem reaproveitamento, incluindo estrutura e luminárias de aclaramento. | m2 | 390 |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Remoção com reaproveitamento de luminárias de emergência. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Remoção com reaproveitamento dos sensores de fumaça, incluindo bases. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Remoção com reaproveitamento de câmera do sistema de CFTV. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Remoção de antenas de rádio comunicação. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Remoção, sem reaproveitamento, de roda-meio de madeira. | m | 14,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Remoção de bancada de lavatório, incluindo acessórios hidráulicos com reaproveitamento. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Remoção de equipamento hidráulicos e acessórios metálicos do banheiro WC9, com reaproveitamento. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Demolição do revestimento das paredes do WC do GCDER (WC09), incluindo preparação da alvenaria para recebimento do novo revestimeto. | m² | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.1.17 | Demolição do revestimento do piso do WC09, incluindo contrapiso. | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | CIVIL/ACABAMENTOS/ACESSÓRIOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Contrapiso desempenado, aprox. 5,0 cm de espessura, traço 1:4. | m² | 340 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Eletroduto corrugado de 3/4" no piso. | m | 13,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Eletroduto blindado de 3/4" no piso. | m | 40 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Corte e assentamento de eletroduto corrugado de 3/4" em alvenaria. | m | 18,5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Instalação de eletroduto flexível de 1" blindado em painel drywall, incluindo fixação. (tipo espirafelx) | m | 32 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Instalação de eletroduto flexível de 3/4" em painel dryawll, incluindo fixação. (tipo espiraflex) | m | 12 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Caixa de PVC 4"x4", chumbada em painel drywall e piso. | u | 13 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Aplicação de massa autonivelante de alta aderência e resistência para correção e preparação de superfície para assentamento de piso vinílico. | m² | 340 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Assentamento piso vinílico, incluindo cola, limpeza e aplicação. Referência Tarkett linha Ambienta liso, padrão bétula código 9302606 ou similar em técnica, qualidade e padrão estético. | m² | 357 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Rodapé de madeira (8 cm de largura), incluindo acabamento, em poliestireno reciclado, marca Tarkett modelo perfil HS código 24005640 (bétula), ou similar em técnica, qualidade e padrão estético. | m | 263 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Reforma das portas de madeira, incluindo ajustes decorrentes do contrapiso. Serviço inclui lixa e aplicação verniz fosco. | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Reforma de portas de madeira. Incluso remoção de lâmina existente e substituição por lâmina de madeira natural tipo freijó incluindo preparo de superfície, pigmentação e aplicação de verniz fosco. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Adaptação de alvenaria para instalação de porta deslizante de madeira escamoteável. Serviço inclui recomposição do fechamento por meio de drywall com utilização de estrutura metálica apropriada para portas deslizantes em seu interior. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Fornecimento e instalação de porta de madeira deslizante, incluindo sistema de fixação com trilho superior e ferragens cromadas e fechadura com chave. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Forro metálico modular tegular 0,625x0,625 m, incluindo estrutura em perfil T invertido e tabica. | m² | 255 |  |  |  |  |  |
| 1.2.16 | Bordas do forro com gesso (drywall) | m² | 130 |  |  |  |  |  |
| 1.2.17 | Alinhamento de parede com placas de drywall (apenas uma face), incluindo perfis metálicos. | m² | 29 |  |  |  |  |  |
| 1.2.18 | Tratamento de trinca em alvenaria. | m | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.19 | Emassamento com massa corrida PVA, incluindo lixa. | m² | 120 |  |  |  |  |  |
| 1.2.20 | Emassamento com massa corrida acrílica, incluindo lixa. | m² | 51 |  |  |  |  |  |
| 1.2.21 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex interior, cor referência "algodão egípcio", incluso preparação de superfície nas salas e cor branco fosco nas áreas comuns (corredor e hall). | m² | 600 |  |  |  |  |  |
| 1.2.22 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex interior, cor referência "camurça", incluso preparação de superfície. | m² | 60 |  |  |  |  |  |
| 1.2.23 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex interior, cor referência "geléia sueca" (catálogo Coral), incluso preparação de superfície nas salas e cor branco fosco nas áreas comuns (corredor e hall). | m² | 21 |  |  |  |  |  |
| 1.2.24 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex acrílica, cor branco fosco, incluso preparação de superfície de gesso. | m² | 47 |  |  |  |  |  |
| 1.2.25 | Pintura (mínimo 03 demãos), tinta latex PVA, cor branco fosco, incluso preparação de superfície de gesso. | m² | 130 |  |  |  |  |  |
| 1.2.26 | Textura em alvenaria, incluindo remoção de textura antiga e preparação de superfície. | m² | 27 |  |  |  |  |  |
| 1.2.27 | Pintura com esmalte sintético à base de água das PCFs, incluindo preparação da superfície, cor branca (ambas as faces). | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.28 | Pintura com esmalte sintético à base de água das portas de madeira dos WCs e copas, incluindo preparação da superfície, cor branca (ambas as faces). | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.2.29 | Pintura de porta de hidrante com esmalte sinético. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.30 | Instalação de rodapé técnico 120x50 mm, 3 septos, incluso conexões. | m | 160 |  |  |  |  |  |
| 1.2.31 | Caixa para rodapé técnico (120x50mm) para 2 tomadas elétricas e 2 pontos RJ45. | u | 75 |  |  |  |  |  |
| 1.2.32 | Forro de gesso (com dois alçapões), incluindo estrutura. | m² | 9,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.33 | Acabamento tipo venezianas de alumínio branco, para as saídas dos dutos de renovação de ar no forro (24,0 x 34,0 cm). Abertura das aletas reguláveis (tipo dumper). | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.34 | Gabinete lavatório completo (com espelho), incluso remoção do antigo com reaproveitamento do tampo de granito, frontão, cuba, metais e acessórios hidráulicos com reinstalação. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.35 | Adaptação dos canos no hall dos elevadores (taponamento com cap e chumbamento). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.36 | Soleira de granito polido (face e uma borda) "café imperial", 0x20 x 0,90 m. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.2.37 | Contrapiso desempenado, aprox. 5,0 cm de espessura, traço 1:4, incluindo impermeabilização do WC09. | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.38 | Revestimento cerâmico para piso (tipo porcelanato), incluindo rejunte acrílico. | m2 | 6,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.39 | Revestimento cerâmico para as paredes, incluindo rejunte. | m2 | 22,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.40 | Fornecimento e assentamento de cantoneiras de alumínio. | m | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.41 | Faixa decorativa cerâmica para composição do revestimento das paredes. | m | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.42 | Tampo em granito para peitoril sob janela. Pedra café imperial polido, borda boleada. | m2 | 0,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.43 | Tampo de granito para bancada de lavatório, com borda boleada e frontão (25,0 cm de largura). Pedra café imperial polido. | m2 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.44 | Gabinete de madeira para lavatório, incluindo espelho. (medida : projeção vertical do gabinete) | m2 | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.45 | Armário em MDF, revertimento melamínico (interno e externo) com porta pivotante com chave, incluso metais cromados. Dimensão 0,50x0,50x1,80 m (largura x profundidade x altura) (projeção vertical). | m2 | 0,90 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | HIDRÁULICA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Tubulação de cobre 3/4", incluso conexões, cava e fechamento. | m | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Tubulação de cobre 1 1/4", incluso conexões, cava e fechamento. | m | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Registro de gaveta 3/4", incluindo adaptadores e chumbamento na alvenaria. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Registro de gaveta 1 1/4", incluindo adaptadores e chumbamento na alvenaria. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Tubo em PVC branco 40mm com conexões, incluindo cava e fechamento. | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Tubo em PVC branco 75mm com conexões, incluindo cava e fechamento. | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Válvula de descarga 1 1/4" com acionamento duplo, incluindo tubo ponta azul, cava e fechamento. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Válvula de escoamento em metal cromado | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Engate flexível metálico. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Tubo de ligação para bacia em metal cromado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Anel de vedação e parafusos de fixação para bacia sanitária. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Porta papel higiênico em metal cromado brilhante. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Torneira de limpeza para parede em material metálico cromado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Fornecimento e instação de acabamento para caixa sifonada (grelha rotativa 15x15cm) em material metálico cromado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Reinstalação dos acessórios hidráulicos removidos (acabamento registros, barras de apoio, dispensers, sabaoneteira, cabides...). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Fornecimetno e istalação de assento em poliéster para bacia sanitária, Deca linha Carrara | u | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 1. Parte Civil |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | PARTE ELÉTRICA/TI/TELEFONIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Revisão dos quadros de iluminação, com substituição das botoeiras bipolares. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Calha de iluminação 0,625 x 0,625 com 4 lâmpadas tubulares de led 10W, 6.500K, completa, incluindo aletas metalizadas. | u | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Tomadas com suporte para luminárias de aclaramento. | u | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Cabo PP 3x1,5mm2 para ligação das calhas de iluminação. | m | 150 |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Pugle de tomada (2P+T) para ligação das calhas de iluminação. | u | 100 |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Caixa PVC 4"x2" para assentamento em alvenaria, incluindo interruptor simples bipolar com base e espelho. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Caixa PVC 4"x2" para assentamento em alvenaria, incluindo interruptor paralelo com base e espelho. | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Quadro metálico completo para 70 posições de disjuntores DIN unipolar, mais 1 disjuntor tripolar. Incluso barramento, inclusive de terra, proteção de acrílico, identifiação dos circuitos. Incluindo chumbamento. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.9 | Disjuntor DIN monopolar 16A | u | 47 |  |  |  |  |  |
| 2.1.10 | Disjuntor NEMA bipolar 16A | u | 14 |  |  |  |  |  |
| 2.1.11 | Disjuntor DIN tripolar 80A | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.12 | Cabo de cobre de 10,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 27 |  |  |  |  |  |
| 2.1.13 | Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 4.200 |  |  |  |  |  |
| 2.1.14 | Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 2.300 |  |  |  |  |  |
| 2.1.15 | Tomadas 10 A para caixa de rodapé técnico (cor preta). | u | 164 |  |  |  |  |  |
| 2.1.16 | Tomada 20 A para caixa de rodapé técnico (cor vermelha). | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.1.17 | Caixa de piso, de sobrepor, com 04 tomadas, 08 RJ45 | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 2.1.18 | Eletrocalha 50x50 mm para infraestutura de elétrica e dados, incluso conexões e suportes. | m | 57 |  |  |  |  |  |
| 2.1.19 | Eletrocalha 150x50 mm para infraestutura de elétrica e dados, incluso conexões e suportes. | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.1.20 | Reinstalação das luminárias de emergência, incluindo fixação e ajustes necessários. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.21 | Reinstalação dos sensores detectores de fumaça do sistema de alarme de incêndio, incluindo bases e ajustes necessários. | u | 11 |  |  |  |  |  |
| 2.1.22 | Reinstalação das câmeras de CFTV, incluindo ajuste de sensibilidade junto ao sistema de monitoramento. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.23 | Reinstalação das antenas de rádio | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.24 | Espelho cego 4"x2", incluindo base. | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 2.1.25 | Espelho cego 4"x2" com furo central, incluindo base. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.26 | Tomada 10A, incluindo base e espelho 4"x2". | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.1.27 | Espelho 4"x4" cego, incluindo base. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.1.28 | Disjuntor tripolar NEMA de 80A | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.29 | Remoção e reinstalação do conjunto quebra vidro e sirene do sistema de alarme de incêndio. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1.30 | Caixa para passagem de cabos (eletrica e dados) chumbadas em parede de drywall | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.1.31 | Espelho 4"x4" com 2 tomadas, incluindo base. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.32 | Espelho 4"x4" com 1 interruptor e 1 tomada, incluindo base. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.1.33 | Espelho 4"x4" com 1 tomada, incluindo base. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | TI |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Fornecimento e lançamento de cabo UTP cat5e, incluindo conectorização e conectores RJ45-fêmea. | m | 6.900 |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Patch panel com 24 portas, completo, montado e conectorizado. | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório, e identificação dos pontos. | u | 180 |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Patch cord 1,5 m com boot, azul | u | 80 |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Patch cord 2,5 m com boot, azul | u | 120 |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Patch cord 2,5 m com boot, amarelo | u | 70 |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Patch cord 1,5 m com boot, vermelho | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.2.8 | Cartucho para identificação | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.9 | Voice panel 50 portas | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.10 | Guia vazado horizontal 1 U | u | 13 |  |  |  |  |  |
| 2.2.11 | Régua com 8 tomadas para montagem no rack de 19". | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.12 | Rack aberto 40U com guia de cabos vertical nas lateriais , completo, incluso parafusos e demais partes para perfeita funcionalidade. Incluso 2 réguas para tomadas. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2.13 | Switch de borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, PoE | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.14 | GBIC - 1000Base-SX SFP LC Transceiver compatível com switches | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 2.2.15 | Cordão óptico duplex multimodo com conector SC/LC de 2.0 m | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.16 | Bloco krone telefonia 10 pares (para o DG telefonia) | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 2.2.17 | Cabo de telefonia 100 pares - CI | m | 115 |  |  |  |  |  |
| 2.2.18 | Identificador para cabo telefonico | u | 10 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 2. Parte Elétrica / TI / Telefonia |  |  |  |  |  |
| 3 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tampas dos aparelhos de ar condicionado, em ABS | u | 11 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 3. Parte Ar condicionado |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Limpeza permanente | m² | 680 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Limpeza final | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Apresentação do PGRCC (Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil) e gerenciamento. Incluindo destino e disposição adequados. | m³ | 38 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Reinstalação das persianas (metálicas e de juta) | u | 52 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Projeto executivo de elétrica ( tomadas de corrente e iluminação) e TI, incluindo emissão de ART e "as-built". | u | 1 |  |  |  |  |  |
| Sub-total ítem 4. Diversos |  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL, SEM BDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  | BDI |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL GERAL, COM BDI |  |  |  |

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).

Prazo de garantia dos produtos: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses, ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior).

Prazo de execução dos serviços: 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, contados da data indicada na Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

# ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 03/16

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 03/16, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

# DECLARAÇÕES

Eu _______________ (nome completo), representante legal da __________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 03/16, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

- nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b)  que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c)  ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais;

d) para o caso de empresas em recuperação judicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e, ainda, declaração, relatório ou documento equivalente do juízo ou do administrador, de que a LICITANTE está cumprindo o plano de recuperação judicial.

e) para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: estar ciente de que no momento da assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que está cumprindo as obrigações do plano de recuperação extrajudicial.

Para licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte que pretendem usufruir o direito de preferência e/ou o benefício da habilitação com irregularidade fiscal:

f) não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declara conhecer na íntegra.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.016.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

# ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para reforma do 5º andar do prédio Anexo I, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 03/16, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2.016, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________