ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 04/15

PROCESSO TC-A n° 25.132/026/15

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.015.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 04/15

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para adaptação de imóvel que abrigará a Unidade Regional de Registro - UR-12, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | Qtde. | VALORES (R$) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | PARTE CIVIL |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
| 1.1.1 | Projeto de arquitetura, incluindo hidráulica e TPS-Corpo de Bombeiros, com as-built. Incluindo respectivas ARTs. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Projeto executivo de elétrica, inlcuindo adequação da entrada de força, tomadas, iluminação e TI, com as-built. Incluindo respectivas ARTs. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Mobilização - Forração e proteção das esquadrias, pisos e demais acabamentos de todos os ambientes da edificação. | u | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sub-Total |  |  |  |
| 1.2 | DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES |
| 1.2.1 | Demolição de revestimento cerâmico na área de serviços. Incluindo tubulações hidráulicas. | m2 | 26,50 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Demolição de revestimento cerâmico do piso, incluindo base de concreto, da área de serviços, com remoção das tubulações de esgoto. | m2 | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Demolição de revestimento cerâmico da sala "H" do 1º pavimento, incluindo escarificação do contrapiso para remoção da argamassa colante. | m2 | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Demolição de revestimento cerâmico da sala "F" do 1º pavimento, incluindo escarificação do contrapiso para remoção da argamassa colante. | m2 | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Remoção de porta de madeira, incluindo batente. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Remoção, sem reaproveitamento, de janela de madeira da área de serviços. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Demolição de alvenaria, com delimitação de área por meio de disco diamantado. | m3 | 1,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Remoção de tanque com reaproveitamento, incluindo sifão e torneira de parede. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Remoção de portão metálico localizado no acesso lateral. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Furo em lajes | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Demolição de revestimento cerâmico do corredor lateral, incluindo escarificação do contrapiso para remoção da argamassa colante. | m2 | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.12 | Remoção, com reaproveitamento, de condensadoras da UR12 em atividade, incluindo todos os acessórios e infra necessários para reinstalação, além das respectivas evaporadoras. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.2.13 | Demolição de piso de concreto para construção de rampa para acesso ao WC-PNE. | m2 | 2,55 |  |  |  |  |  |
| 1.2.14 | Demolição de revestimento cerâmico do acesso principal para construção de patamar junto à plataforma elevatória para cadeirante. | m2 | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 1.2.15 | Demolição de alvenaria, revestimento cerâmico, com remoção de terra para construção de caixa de corrida para instalação de plataforma vertical (área projeção). | m2 | 2,10 |  |  |  |  |  |
|  | Sub-Total |  |  |  |
| 1.3 | FECHAMENTOS/ACABAMENTOS |
| 1.3.1 | Revisão das portas tipo "balcão" (deslizamento nos trilhos e travamentos). | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Revisão de janelas de madeira (deslizamento nos trilhos e travamentos). | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Substituião de vidro 20x20 cm quedrado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Adaptação da porta de acesso principal à edificação (sala "H"), garantindo largura livre mínima (vão luz) de 0,80 m. Incluindo aplicação de verniz. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Revisão do emboço das cumeerias e rufos do telhado e coberturas, com revisão do telhado. | m | 29,25 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Instalação de porta de madeira com folha de 0,90 m, para o banheiro PNE a ser construído, completa incluindo batente e ferragens em material cromado, barra e placa de proteção de aço inox. Inlcuindo acabamento verniz. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Instalação de porta de madeira com folha de 0,65 m, para o banheiro a ser construído, completa incluindo batente e ferragens em material cromado e acabamento em verniz | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Soleira de granito polido, "café imperial", 0,20 m de largura, incluindo rejunte. | m | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Revestimento cerâmico para as paredes (azulejo) 20x20 cm branco, incluindo argamassa colante e rejunte. Referência Basic Lux White marca Cecrisa ou similar. | m2 | 29,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Piso cerâmico 45x45 cm, PEI 5, incluso argamassa colante e rejunte. Modelo ref. Piso Cargo plus marca Eliane ou similar (WC e WC-PNE). | m2 | 7,50 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Aplicação de argamassa autonivelante de alta aderência e resistência para correção de imperfeições da superfície. | m2 | 58,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Porcelanato 60x60 cm, fosco, com acabamento antiderrapante , para as salas do pavimento inferior, incluindo cola, rejunte e rodapé. | m2 | 47,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Alvenaria 09x19x19 cm, incluindo arranques metálicos, chapisco, reboco e emboço (nas duas faces) para construção do WC-PNE | m2 | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Divisória de granito polido (inclusive topos) "cinza andorinha", com no mínimo 3,0 mm de espessura, para fechamento de vão de 1,70 x 1,90 m, engastada nas alvenarias para divisão do WC e WC-PNE, incluso rejunte. | m2 | 3,45 |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Acabamento de massa nas lajes, em decorrencia de furos e demolições de alvenaria (pronto para recebimento de pintura). | m2 | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Cordão de gesso (moldura) | m | 1,50 |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Placas de PVC (15x30 cm) para sinalização de acessibilidade. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Pintura com tinta latex PVA (mínimo 03 demãos) branco fosco, incluindo preparação de superfície de todos os forros. | m2 | 137,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Pintura com tinta latex PVA (mínimo 03 demãos) das alvernarias (cor atual) , incluindo preparação de superfície. | m2 | 365,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Pintura com tinta latex acrílica (mínimo 03 demãos) das alvenarias exteriores, incluindo preparação de superfície. | m2 | 650,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 | Emassamento com massa acrílica das alvenarias para correções de defeitos das alvenarias. | m2 | 109,50 |  |  |  |  |  |
| 1.3.22 | Aplicação de verniz em todas as esquadrias de madeira (portas e janelas) e lambris de madeira, incluindo preparação de superfície. (no mínimo 02 demãos). | m2 | 65,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.23 | Piso cerâmico PEI 5, incluso argamassa colante, rejunte e rodapé, com compatibilidade estética aos existentes nas áreas externas. (para o corredor externo lateral nos fundos da edificação). | m2 | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.24 | Janela tipo maxim-ar de aluminínio 60x60 cm com vidro leitoso e gradil incorporado, para o WC-PNE. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.25 | Persiana de juta, incluindo trilho de alumínio e comandos. | m2 | 29,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.26 | Piso tatil de alerta, em borracha. | m | 17,75 |  |  |  |  |  |
| 1.3.27 | Piso tatil de direção, em borracha. | m | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.28 | Piso tatil de alerta de cimento 25x25 cm, incluindo cola e rejunte. | m | 5,50 |  |  |  |  |  |
| 1.3.29 | Piso tátil de direção de cimento 25x25 cm, incluindo cola e rejunte. | m | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.30 | Pintura com tinta latex acrílica (mínimo 03 demãos) dos forros (garagem, cozinha, Wcs, varandas), incluindo preparação de superfície. | m2 | 60,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.31 | Piso e contrapiso dos WCs novos. | m2 | 7,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.32 | Recomposição áreas de gesso. | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.33 | Instalação de filtro de água elétrico. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.34 | Construção de rampa de acesso ao WC-PNE. (área em projeção) | m2 | 2,52 |  |  |  |  |  |
| 1.3.35 | Construção de plataforma na porta principal de acesso para supressão do degrau de 14,0 cm e equalização do acesso junto à plataforma elevatória para cadeirante, | m2 | 13,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.36 | Adaptação do passeio para acesso à edificação. | m2 | 2,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.37 | Corrimãos em material metálico galvanizado para rampa de acesso ao WC-PNE, escada de acesso da edificação e escada interna em conformidade à NBR 9050, incluindo acabamento em esmalte sintético branco. | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.38 | Instalação de plataforma vertical motorizada, para desnível de 1,10m, com vão livre de acesso de 0,90 m, entrada e saída opostas, incluindo estrutura , infraestrutura civil e elétrica, controles, comandos e acabamento. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.39 | Instalação de grelha de concreto, incluindo adaptação das caixas de coleta de águas pluviais. | m | 11,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.40 | Instalação de porta de alumínio anodizado completa ( 0,80 x 2,10), incluindo batente e ferragens, na cozinha junto ao corredor de acesso aos novos Wcs. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.41 | Cobertura (1,70 x 3,00 m) curva de policarbonato (10,0 mm de espessura) , tipo toldo, na área onde será instalado o tanque. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.42 | Instalação de placa metálica institucional, identificando a UR. Placa será fornecida pela TCESP. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.43 | Instalação de mastros de bandeira completos com 4 m de altura (3 m livre), incluindo base em concreto, cordões, roldanas, mosqueteiros e presilhas. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.3.44 | Piso de cimento 25x25 cm, composição de quadrados, incluindo cola e rejunte, para área de adapatação do passeio e acesso à plataforma vertical. | m2 | 23,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.45 | Anel de borracha para sinalização tátil para os corrimãos metálicos. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.46 | Espelho para acabamento do patamar (P2) em granito amêndoa com borda boleada. | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.47 | Remoção de placa de comunicação institucional metálica e reinstalação na nova unidade. | u | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sub-Total |  |  |  |
| 1.4 | EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS |
| 1.4.1 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada, padrão VDR com acionamento duplo, completa, para banheiro PNE em conformidade a NBR9050, incluindo anel de vedação, cone plástico, kit de fixação e assento emborrachado adapatado para WC-PNE. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Bacia sanitária de louça branca com caixa acoplada, padrão VDR com acionamento duplo, completa, convencional, incluindo anel de vedação, cone plástico, kit de fixação e assento emborrachado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | Lavatório de louça com coluna suspensa para banheiro PNE completa, incluindo sifão com copo, engate e válvula em material metálico cromado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.4 | Lavatório de louça com coluna suspensa convencional para banheiro completa. Incluindo válvula e sifão com copo em material metálico cromado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.5 | Barras de proteção para lavatório de WC-PNE em aço inox, conforme NBR 9050. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | Torneira para lavatório, em material metálico cromado, dotada de arejador com acionamento hidromecânico de fechamento automático temporizado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | Torneira para lavatório, em material metálico cromado, dotada de arejador com acionamento por alavanca para o lavatório do WC-PNE. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | Barras de apoio para sanitário WC-PNE, em aço inox, de acordo com a NBR-9050, com 0,80 m de comprimento. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | Registro de gaveta 3/4", incluindo adaptadores e chumbamento na alvenaria. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | Tubo PVC marrom (AF) de 3/4", incluindo conexões e chumbamento na alvenaria. | m | 30,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | Tubo em PVC branco 40mm com conexões e acessórios, incluindo cava e fechamento ou chumbamento em alvenaria. | m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | Tubo em PVC branco 50mm com conexões e acessórios, incluindo cava e fechamento ou chumbamento em alvenaria. | m | 24,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.13 | Tubo em PVC branco 100mm com conexões e acessórios, incluindo cava e fechamento. | m | 12,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.14 | Caixa sifonada 100x100x50 completa, incluindo grelha, cava e fechamento. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.15 | Engate flexível metálico. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 1.4.16 | Registro RVV - Registro variador de vazão, incluindo adaptadores em material metálico. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.17 | Dispenser para papel papel toalha de folhas duplas em PVC branco | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4.18 | Saboneteira para sabão liquido avulso em pvc branco com mostrador de nível. | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.4.19 | Cabide duplo em metal cromado brilhante - Esteves ou equivalente. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.20 | Porta papel higienico em metal cromado brilhante. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.21 | Acabamento para os registros em material metáico cromado. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.4.22 | Espelho 55,0x75,0 cm com borda de alumínio. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4.23 | Reinstalação de tanque, incluindo fornecimento de kit fixação. Serviço considera a reinstalação de sifão e torneira retirados. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.24 | Instalação de sifão metálico com copo em pia localizada na edícula. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.25 | Torneira de limpeza. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.4.26 | Reparo vazamento no misturador da cozinha | u | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sub-Total |  |  |  |
| SUB-TOTAL ITEM 1 - PARTE CIVIL |  |  |  |
| 2 | ELÉTRICA - TOMADAS/ILUMINAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SISTEMAS |
| 2.1 | Barra de aterramento junto ao Quadro de entrada com barramento para conexão, incluindo cone com tampa, conector e cabo elétrico. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Adaptação do quando de entrada de energia, em conformidade à nova demanda de energia. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Canaleta de rodapé metalica, medida seção minima de 120 x 30, com septos + conexões + acabamentos | m | 92,00 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Caixa para rodapé técnico com 2 portas RJ45 e 2 tomadas 2P+T, incluindo conectores e tomadas. | u | 36 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Cabo de cobre de 4,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 1.700,00 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Quadro elétrico de sobrepor, completo, incluindo barramentos de cobre (alimentação, neutro e terra), placa de acrílico com identificação dos circuitos, tampa com chave, com no mínimo 34 posições mais disjuntor de seletividade. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Disjuntor unipolar 16 A, DIN | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Disjuntor bipolar 25 A, DIN | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Disjuntor tripolar de 60 A, DIN | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Eletroduto rígido de PVC de 1 1/2" para infraestrutura elétrica na cobertura, incluindo conexões, caixas de passagem e fixação. | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Espiraflex de 1 1/2" para infraestrurua de elétrica fixanada na estutura do telhado, incluindo fixação. | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Eletroduto rígido de PVC de 1 " para infraestrutura elétrica sobre a laje, incluindo conexões, caixas de passagem e fixação. | m | 10,00 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Espiraflex de 1 " para infraestrurua de elétrica sobre a laje da cobertura, incluindo fixação. | m | 20,00 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Luminária de aclaramento de sobrepor para WC-PNE, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 2 lâmpadas tubulares de LED, T8, com 1,20 m de comprimento, e 18 W cada. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Cabo de cobre de 1,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 100,00 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Conduite corrugado de PVC 3/4". | m | 69,00 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Caixa de passagem em PVC 4"x2". | u | 28 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Cabo de cobre de 16,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 45,00 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Conduite corrugado de PVC 1 1/2". | m | 33,00 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Canaleta de acabamento tipo X, completa, incluindo fixação. | m | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Luminária de aclaramento de sobrepor, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, para 4 lâmpadas tubulares de LED, T8, com 1,20 m de comprimento, e 18 W cada. | u | 7 |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Tomada 2P+T, completa, incluindo espelho. | u | 9 |  |  |  |  |  |
| 2.23 | Cabo de cobre de 6,0 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 210,0 |  |  |  |  |  |
| 2.24 | Cabo de cobre de 2,5 mm2, capa PVC antichama (verde, bco, preto) | m | 210,0 |  |  |  |  |  |
| 2.25 | Adaptação das instalações elétricas da área de serviço para construção do WC, bem como nos locais onde haverá remoçãode alvenaria. | m | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 2.26 | Adaptação das instalações eletricas existentes nos canteiros do jardim, com o fornecimento de holofotes para iluminação das bandeiras. Incluso sensor para acionamento automático. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 2.27 | Interruptor simples com tomada conjugada, incluindo base e espelho (para os novos Wcs). | u | 2 |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL ITEM 2 - PARTE ELÉTRICA - TOMADAS/ILUMINAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SISTEMAS |  |  |  |
| 3 | CABLING - TI E TELEFONIA |
| 3.1 | Cabo UTP Cat5e, incluindo conectorização. | m | 2.440,00 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Patch panel com 24 portas, completo, motado. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Voice panel com 30 portas, compelto, montado. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Patch cord com 1,5 m, cor azul com boot. | u | 36 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Patch cord com 1,5 m, cor amarela com boot. | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Certificação dos pontos de rede, com apresentação de relatório técnico e identificação de todos os pontos de rede com etiquetas. | u | 72 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Espiraflex metalizado de 1 1/2" (blindagem metálica) para passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo fixação. | m | 15,00 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Espiraflex metalizado de 1" (blindagem metálica) para passagem dos cabos UTP sobre a laje da cobertura, incluindo fixação. | m | 35,00 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Caixa de passagem de alumínio 30x30 cm, com tampa, para infraestrutura de TI sobre a laje da cobertura, incluindo fixação. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Caixa de passagem 12x12 cm, com entradas de 1 1/4" tipo C ou LL/LR, sem rosca, com tampa, para infraestrutura de TI sobre a laje da cobertura, incluindo fixação. | u | 5 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Patch cord 2,5m azul com boot. | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Rack de piso - padrão 19" 20U - gabinete fechado | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Régua para 8 tomadas para o rack. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL ITEM 3 - PARTE DE CABLING - TI E TELEFONIA |  |  |  |
| 4 | AR CONDICIONADO |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de equipamentos de ar-condicionado tipo split de 18.000 BTU/h (condensadora e split), incluindo infraestutura (tubulações frigorígenas, elétrica e suportes). | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Fornecimento e instalação de equipamentos de ar-condicionado tipo split de 12.000 BTU/h (condensadora e split), incluindo infraestutura (tubulações frigorígenas, elétrica e suportes). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL ITEM 4 - PARTE DE AR CONDICIONADO |  |  |  |
| 5 | SEGURANÇA |
| 5.1 | Luz de emergência autônoma, com fornecimento e instalação. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Luz de emergência autônoma, somente fixação. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Extintor de pó químico 4 Kg - PQS, com suporte para fixação. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Fixação de extintor de água pressurizada 10 L - AP, com fornecimento de suporte. | u | 3 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Fixação de extintor de pó quimico de 4 Kg - PQS, com fornecimento de suporte. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Placas em PVC (15x30 cm) para sinalização das rotas de fuga e equipamentos de prevenção e combate a incêndio. | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Faixa antiderrapante para os degraus das escadas. | m | 31,00 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Guarita de fibra de vidro (1,0 x 1,0 m) com 2,20 m de altura, com luminária e interruptor, no mínimo 1 janela com fecho, prota com fechadura e chave, acabamento cor branca, incluindo ligação à rede elétrica. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| SUB-TOTAL ITEM 5 - PARTE DE SEGURANÇA |  |  |  |
| 6 | DIVERSOS |
| 6.1. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - DOCUMENTAÇÃO |
| 6.1.1 | Obtenção de alvará de funcionamento junto à Municipalidade. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.1.2 | Obtenção de AVCB, incluindo preenchimento de documentos e protocolização do PTS, agendamento e acompanhamento de vistoria. | u | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Sub-Total |  |  |  |
| 6.2. | FINALIZAÇÃO DA REFOMA |
| 6.2.1 | Limpeza final de obra com equipamento para hidrojateamento, incluindo caixas de inspeção. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2.2 | Remoção de entulho. | m3 | 16,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2.3 | Limpeza caixa d´água | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 6.2.4 | Aparar grama do jardim | m2 | 279,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | Desmobilização. | m2 | 27,00 |  |  |  |  |  |
| 6.2.6 | Dedetização | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | Sub-Total |  |  |  |
| SUB-TOTAL ITEM 6 - DIVERSOS |  |  |  |
| TOTAL GERAL, sem BDI |  |  |  |
| BDI | % |  |
| TOTAL GERAL com BDI |  |

VALOR TOTAL GERAL COM BDI POR EXTENSO:_________________________

Prazo de garantia dos serviços: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 60 meses).

Prazo de garantia dos aparelhos: ___ (_______) meses, contados da emissão do Termo de Recebimento Definitivo (mínimo de 12 meses, ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior).

Prazo de execução dos serviços: 90 (noventa) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro constante do Memorial Descritivo - Anexo II do Edital, contados da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	_________________

ANEXO V

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 04/15

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 04/15, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VII

# DECLARAÇÕES

Eu _______________ (nome completo), representante legal da __________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 04/15, realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

- nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1.989, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

- que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

- ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais;

- que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999 (impedimento de contratar).

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

# ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para adaptação de imóvel que abrigará a Unidade Regional de Registro - UR-12, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 04/15, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/2.015, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________