ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS n° 06/14

PROCESSO TC-A n° 23.210/026/14

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2014.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 06/14

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Observação: 	Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de equipamentos para a climatização de diversos ambientes do Prédio Anexo-I deste Tribunal de Contas, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

| LOTE ÚNICO |
| --- |
| PLANILHA DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A CLIMATIZAÇÃO DE DIVERSOS AMBIENTES DO PRÉDIO ANEXO-I DESTE TRIBUNAL DE CONTAS |
| ITEM | DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS | UNIDADE | Qtde | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | MAT. | M.O. | MAT. | M.O. |  |
|  |  |  | (1) | (2) | (3) | (4)=(1)X(2) | (5)=(1)X(3) | (6)=(4)+(5) |
| 1 | COPAS DO 1º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 1.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 10 |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 1.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.13 | Extensão da rede de duto de ventilação existente, com damper de regulagem e grelha | m | 3 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 1 |  |  |  |
| 2 | SALA DE FISIOTERAPIA - ASAS - 1º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 2.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto à evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 2 |  |  |  |
| 3 | SALA DE REPOUSO - ASAS - 1º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 3.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto à evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 3 |  |  |  |
| 4 | SALA DE NUTRIÇÃO - ASAS - 1º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 4.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 15 |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 2 |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 4.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 4.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 4.13 | Extensão da rede de duto de ventilação existente, com damper de regulagem e grelha | m | 3 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 4 |  |  |  |
| 5 | COPAS DO 2º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 5.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 5.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 120 |  |  |  |  |  |
| 5.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 5.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 5.13 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 5.14 | Extensão da rede de duto de ventilação existente, com damper de regulagem e grelha | m | 7 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 5 |  |  |  |
| 6 | COPAS DO 3º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 6.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 6.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 6.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 6.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 140 |  |  |  |  |  |
| 6.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 6.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 6.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 6.13 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 6.14 | Extensão da rede de duto de ventilação existente, com damper de regulagem e grelha | m | 7 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 6 |  |  |  |
| 7 | ASSESSORIA DO GCECR, 3º ANDAR, ANEXO I |
| 7.1 | Unidade evaporadora tipo cassette de 30.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Instalação da unidade evaporadora tipo cassette de 30.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.3 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 7.4 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 7.6 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 7.7 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 7.8 | Disjuntor de 32A, instalado no painel local | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.9 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 12 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 7 |  |  |  |
| 8 | SECRETARIA DO GCECR, 3º ANDAR, ANEXO I |
| 8.1 | Unidade evaporadora tipo cassette de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Instalação da unidade evaporadora tipo cassette de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Disjuntor de 32A, instalado no painel local | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 8.10 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 12 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 8 |  |  |  |
| 9 | COPAS DO 4º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 9.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 9.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 9.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 9.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 9.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 132 |  |  |  |  |  |
| 9.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 9.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 9.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 9.13 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 25 |  |  |  |  |  |
| 9.14 | Extensão da rede de duto de ventilação existente, com damper de regulagem e grelha | m | 7 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 9 |  |  |  |
| 10 | COPAS DO 4º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 10.1 | Unidade evaporadora Split Hi-Wall de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 10.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 8 |  |  |  |  |  |
| 10.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 6 |  |  |  |  |  |
| 10.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 10.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 124 |  |  |  |  |  |
| 10.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 10.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 10.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 10.13 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 10.14 | Extensão da rede de duto de ventilação existente, com damper de regulagem e grelha | m | 7 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 10 |  |  |  |
| 11 | GABINETE 5º ANDAR, ANEXO I |
| 11.1 | Unidade evaporadora tipo cassette de 30.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.2 | Instalação da unidade evaporadora tipo cassette de 30.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.3 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 11.4 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 11.5 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 70 |  |  |  |  |  |
| 11.6 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 11.7 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 11.8 | Disjuntor de 32A, instalado no painel local | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.9 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 11.10 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 12 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 11 |  |  |  |
| 12 | COPA DO 6º ANDAR DO PRÉDIO ANEXO I |
| 12.1 | Unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.2 | Instalação da unidade evaporadora de 12.000 BTU's | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.3 | Remoção e recomposição das placas de forro de gesso, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 12.4 | Rasgo de parede, fechamento e pintura de acabamento, para embutir tubulação junto às duas evaporadora, comprimento aprox de 25cm. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.5 | Emassamento e pintura do forro de gesso com tinta latéx acrílica com aditivo antimofo | m² | 4 |  |  |  |  |  |
| 12.6 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 3 |  |  |  |  |  |
| 12.7 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 12.8 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 54 |  |  |  |  |  |
| 12.9 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 12.10 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 12.11 | Disjuntor de 20A, instalado no painel local | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.12 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 12.13 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m | 25 |  |  |  |  |  |
| 12.14 | Extensão da rede de duto de ventilação existente, com damper de regulagem e grelha | m | 4 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 12 |  |  |  |
| 13 | CORREDOR 6º ANDAR, ANEXO I |
| 13.1 | Unidade evaporadora tipo cassette de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.2 | Instalação da unidade evaporadora tipo cassette de 12.000 BTU's | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.3 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 4 |  |  |  |  |  |
| 13.4 | Cabo flexível PP 3x6 mm² para ligação do evaporador (2p+T) ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 13.5 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 140 |  |  |  |  |  |
| 13.6 | Eletroduto de ferro galvanizado de 3/4" com conexões e suportes. | m | 60 |  |  |  |  |  |
| 13.7 | Condulete 3/4" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 13.8 | Disjuntor de 32A, instalado no painel local | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.9 | Bomba de drenagem de água de condensação recomendada pelo fabricante do equipamento Split | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 13.10 | Remoção e recolocação de forro em placas removíveis, para passagem das tubulações e fiação elétrica | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 13 |  |  |  |
| 14 | CONDENSADOR, TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA, GÁS E DIVERSOS |
| 14.1 | Conjunto de duas unidades condensadoras totalizando 22 HP | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.2 | Base, amortecedores e instalação das unidades condensadoras | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.3 | Tubo de cobre de 1/4" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 90 |  |  |  |  |  |
| 14.4 | Tubo de cobre de 1/2" (linha gás e líquido), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 250 |  |  |  |  |  |
| 14.5 | Tubo de cobre de 3/8" (linha liquido) com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 14.6 | Tubo de cobre de 5/8" (linha gás), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 110 |  |  |  |  |  |
| 14.7 | Tubo de cobre de 7/8" (linha gás), com conexão, soldagem a foscoper, suportes, isolante térmico com respectiva fixação com abraçadeira de nylon e fita adesiva aluminizada. | m | 80 |  |  |  |  |  |
| 14.8 | Juntas de derivação, válvulas e manômetros | cj | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.9 | Gas de refrigeração R410 | kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 14.10 | Montagem da instalação | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.11 | Disjuntores 100 A | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 14.12 | Cabo flexível PP 3x16 mm² para ligação dos condensadores ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 14.13 | Cabo flexível PP 1x10 mm² para ligação dos condensadores ao painel local, com passagem por eletroduto | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 14.14 | Eletroduto de ferro galvanizado de 1.1/2" com conexões e suportes. | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 14.15 | Cabo de controle, 2 x 1mm², blindado | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 14.16 | Condulete 1.1/2" de alumínio com os elementos complementares. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 14.17 | Dreno de tubo de pvc 1" para interligação ao sistema existente. | m | 30 |  |  |  |  |  |
| 14.18 | Unidade central de controle | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.19 | Canteiro de obras | m² | 30 |  |  |  |  |  |
| 14.20 | Movimentação e proteção de mobiliário | m² | 200 |  |  |  |  |  |
| 14.21 | Testes e comissionamento | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.22 | Descarte de entulhos através de caçambas metálicas | m³ | 8 |  |  |  |  |  |
| 14.23 | As built da tubulação frigorigena e instalação elétrica. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 14.24 | Limpeza diária e final de obra | m² | 180 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL DO ITEM 14 |  |  |  |
| TOTAL (SOMATÓRIA DOS ITENS DE 1 A 14) |  |  |  |
| A | TOTAL GERAL (Sem B.D.I.) |  |
| B | B.D.I. |  |
| C | VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO (Somatória A + B) |  |
| VALOR TOTAL DO LOTE ÚNICO POR EXTENSO: |

Deverão ser entregues, juntamente com esta proposta, prospectos, manuais, catálogos ou qualquer outra documentação técnica do(s) fabricante(s) ou fornecedor(es) dos aparelhos ofertados.

a) Prazo de validade da proposta: ______ dias (mínimo de 60 dias) contados a partir da data de sua apresentação;

b) Prazo de garantia dos serviços, equipamentos, peças e componentes: ______meses (mínimo 12 meses) contados da data de expedição do Termo de Recebimento Definitivo;

c) Prazo de entrega do objeto e execução dos serviços: ___ (_______) dias contados da data de recebimento pela Contratada da Autorização para Início dos Serviços (máximo 90 dias).

Declaro, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no Anexo II - Memorial Descritivo do Edital.

Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	______________________________________

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 06/14, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO DO TRABALHO

Eu ___________________ (nome completo), representante legal da empresa _____________________ (denominação da pessoa jurídica), interessada em participar do Tomada de Preços nº 06/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, declaro, sob as penas da lei, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, a __________________ (denominação da pessoa jurídica) encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VII

DECLARAÇÃO

(parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo)

A _____________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, por seu(s) representante(s) legal(is), interessada em participar do Tomada de Preços nº 06/14, do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARA, sob as penas da lei, que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal: __________________________

RG do representante legal:			_________________

# ANEXO VIII

DECLARAÇÃO

(ref. Lei Estadual nº 12.799/08 - CADIN Estadual)

Eu ___________________(nome completo), representante legal da empresa ____________________(nome da pessoa jurídica), CNPJ nº _______________, DECLARO, sob as penas da lei, ter ciência de que a existência de registro no CADIN ESTADUAL, exceto se suspenso, impede a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO

Eu __________________________ (nome completo), RG nº _____, representante legal da _____________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ______________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 06/14, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, inexistindo qualquer fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999 (impedimento de contratar).

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

# ANEXO 	X

CARTA CREDENCIAL

AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 06/14

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2014.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO 	XI

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa para fabricação, fornecimento e instalação de equipamentos para a climatização de diversos ambientes do Prédio Anexo-I deste Tribunal de Contas, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 06/14, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________