ANEXO I - RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET

(enviar pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br)

TOMADA DE PREÇOS nº 06/15

PROCESSO TC-A n° 31.433/026/15

Denominação:

CNPJ:

Endereço:

e-mail:

Cidade:

Estado:

Telefone:

Fax:

Obtivemos, através do acesso à página www.tce.sp.gov.br, nesta data, cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada.

Local:                                                                       , de                            de 2.015.

Nome:

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Tribunal de Contas e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações - DM-5, pelo e-mail dm5@tce.sp.gov.br.

A não remessa do recibo exime o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo da comunicação, por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e ou esclarecimentos disponibilizados acerca do processo licitatório.

Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados na página da Internet www.tce.sp.gov.br.

ANEXO III

PROPOSTA COMERCIAL

TOMADA DE PREÇOS nº 06/15

| DADOS DO LICITANTE |
| --- |
| Denominação: |
| Endereço: |
| CEP: | Fone: | Fax: |
| e-mail: | CNPJ: |

Adverte-se que a simples apresentação desta Proposta será considerada como indicação bastante de que inexistem fatos que impeçam a participação do licitante neste certame.

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma civis, instalações elétricas, cabeamento estruturado lógico e de telefonia, além de ar-condicionado, com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para o 14º andar do prédio Sede do TCESP, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

PLANILHA DE PREÇOS  E SERVIÇOS

| Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma civis, instalações elétricas, cabeamento estruturado lógico e de telefonia, além de ar-condicionado, com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para o 14º andar do prédio Sede do TCESP. |  | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO |
| --- | --- | --- |
| ITEM | SERVIÇOS | Unidade | QTD | VALORES (R$) |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | SOMA |
|  |  |  |  | Material | Mão de Obra | Material | Mão de Obra |  |
| 1 | PARTE CIVIL |  |  |  |  |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Deslocamento de mobiliário e equipamentos em geral (mesas, cadeiras, computadores, armários e estantes) para liberação do andar, em 03 fases, (Fase 01: 02 salas / Fase 02: 02 salas / Fase 03: Biblioteca), incluindo forração e isolamento dos respectivos locais. O deslocamento compreende a DESMONTAGEM/REMONTAGEM de "ida" e de "volta" de cada uma das salas, em suas respectivas fases, com todos os mobiliários/equipamentos. Estimativa de cerca de: 50 mesas/cadeiras/computadores/gaveteiros + 80 estantes + 30 armários. | m² | 367 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Remoção, sem reaproveitamento, de conjunto completo (porta + batentes + dobradiças + maçaneta) de porta de madeira simples, com 01 folha de abrir (05 do CAUD + 01 da biblioteca). | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Remoção, sem reaproveitamento, de conjunto completo (porta + batentes + dobradiças + maçaneta) de porta dupla de madeira, com 02 folhas de abrir (porta da biblioteca). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Remoção, sem reaproveitamento, de batentes de porta desativada | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Remoção, sem reaproveitamento, de divisória de madeira do corredor principal do andar. | m² | 5 |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | Remoção, sem reaproveitamento, de mureta divisória de alvenaria do depósito (banheiro desativado). | m² | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | Remoção, sem reaproveitamento, de divisória de eucatex da sala central. | m² | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.2.7 | Remoção de azulejo do depósito, incluindo rodapés, sem reaproveitamento | m² | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.2.8 | Remoção dos rodapés técnicos metálicos, sem reaprovetamento. As caixas com conectores serão reaproveitadas pela Casa, em outros locais. Serviço deverá ser realizado de forma gradativa, em conjunto com a reforma das salas. | m | 162 |  |  |  |  |  |
| 1.2.9 | Remoção gradativa de forro metálico, sem reaproveitamento, incluindo estrutura, tirantes e luminárias (CAUD + Biblioteca + Hall/Corredor). Luminárias serão reaproveitadas pela Casa. Sensores de fumaça, luminárias de emergência e câmeras do sistema de CFTV (02) serão removidos e reinstalados no novo forro. | m² | 430 |  |  |  |  |  |
| 1.2.10 | Remoção, com reaproveitamento pela Casa, de eletrodutos verticais com pontos de rede e elétrica | m | 19,2 |  |  |  |  |  |
| 1.2.11 | Remoção de rack de TI | u | 2,0 |  |  |  |  |  |
| 1.3 | FECHAMENTOS/ACABAMENTOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Fornecimento e instalação de porta simples com 01 folha de abrir, de madeira, dimensões de 0,90m x 2,10m, com revestimento melamínico cor preta (referência do laminado: portas do 9º andar do prédio Sede), com acessórios, completa, incluindo batentes, fechadura metálica com chave, maçaneta tipo alavanca, contratesta e 03 (três) dobradiças em material metálico cromado - no mesmo padrão do CORPO DE AUDITORES (9º andar do prédio sede). Serviço inclui arremate da alvenaria para instalação dos batentes. Batente de madeira maciça na largura da alvenaria (14,0/15,0 cm). | u | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Fornecimento e instalação de porta dupla com 02 folhas de abrir, de madeira, dimensões de 0,90m x 2,10m, com revestimento melamínico cor preta (referência do laminado: portas do 9º andar do prédio Sede), com acessórios, completa, incluindo batentes, guarnições, ferragens em material cromado, fechadura metálica com chave, maçaneta tipo alavanca, contratesta e 03 (três) dobradiças em material metálico cromado - no mesmo padrão do CORPO DE AUDITORES (9º andar do prédio sede). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Acabamento completo de vão (reboco e emassamento - requadração do vão com espuma) em passagem cujo batente foi removido (item 1.2.3) | m | 10,2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Fechamento em drywall da passagem entre a sala central e a sala da biblioteca (fechamento da divisória removida do item 1.2.6). Considerar perfilados metálicos estruturais do drywall para fechamento do vão com alinhamento (nos dois lados) faceando as alvenarias existentes, com aplicação de reforço (tela de poliester, ou sistema equivalente) para solidarização do sistema (alvenaria/drywall). | m2 | 6 |  |  |  |  |  |
| 1.3.5 | Reboco, com acabamento em espuma, das paredes do depósito de cujos azulejos foram removidos (item 1.2.7). Tubulação de antigo ramal de vaso sanitário deverá ser removida (1,0m), com seu devido tamponamento/isolamento. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. | m2 | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.3.6 | Emassamento com massa PVA, incluindo lixamento, das paredes do depósito de cujos azulejos foram removidos (item 1.2.7). IIncluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. | m2 | 28 |  |  |  |  |  |
| 1.3.7 | Realização de corte em piso de taco com disco diamantado, para embutimento de 02 vias de eletroduto em cada corte, sendo 01 para cabos UTP/dados/fonia (sealtubo, tipo espiraflex blindado, com no mínimo 1") e 01 para cabos de elétrica (conduíte de PVC corrugado de no mínimo 3/4"). Total de 16 cortes. | m | 33 |  |  |  |  |  |
| 1.3.8 | Realização de rasgo em parede de alvenaria para interligação dos tubos de piso à canaleta de rodapé através de embutimento de duas vias de eletroduto em cada corte (01 conduíte de de pvc corrugado de no mínimo 3/4" + 01 seal tubo, tipo espiraflex blindado de no mínimo 1"). Total de 16 interligações, em cortes de 30 cm de comprimento. | m | 4,8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.9 | Fornecimento e instalação de caixas de embutir de PVC, 4x4, para assentamento no piso (não atingir laje) como base das caixas de sobrepor ao piso. | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 1.3.10 | Fechamento dos cortes de piso e parede com argamassa de cimento e areia, com reboco com acabamento com espuma e massa corrida (este último, no caso das paredes). | m | 37,8 |  |  |  |  |  |
| 1.3.11 | Fornecimento e assentamento, de forma gradativa, em 03 fases (Fase 01: 02 salas / Fase 02: 02 salas / Fase 03: Biblioteca/corredor) de piso laminado melaminico de alto tráfego (no mínimo AC4), em formato de régua, (dimensões aprox. 9x189x1800 mm), sistema autotravante tipo “click” (dispensa utilização de cola), substrato em MDF ou HDF-H resistente à umidade, incluindo manta redutora de ruído. Mata-juntas e peças para conformação de nível deverão ser de alumínio em cor a ser confirmada junto à Comissão de Fiscalização. Serviço inclui o fornecimento de rodapé tipo “½ cana”, em que as extremidades deverão apresentar acabamento em ½ esquadria. Modelo de referência, “carvalho viena”, linha NATURE marca Durafloor, fabricante Duratex ou similar em técnica, qualidade e uniformidade estética (considerar piso do 9º andar do prédio Sede, para efeito de uniformidade). (CAUD + Biblioteca + Corredor). | m2 | 417 |  |  |  |  |  |
| 1.3.12 | Fornecimento e instalação de forro tegular metálico, com bandejas perfuradas em alumínio 625 x 625 mm, perfil do tipo “T 15 invertido”, fixado à laje por meio de tirantes e sistema perimetral de “ tabica”. Placas metálicas não poderão ser cortadas para instalação. O forro deverá apresentar identidade estética aos forros do 9º do prédio Sede. Paginação do forro deverá ser apresentada à Comissão de Fiscalização para aprovação antes do início dos serviços. Marca de referência: Refax ou similar. Área inclui: área de placas perfuradas (252 m²) + área de luminárias (73 m²). (CAUD + Biblioteca + Hall + Corredor). | m2 | 325 |  |  |  |  |  |
| 1.3.13 | Fornecimento e instalação de gesso acartonado (tipo “drywall”) para modulação das bordas do forro metálico. | m2 | 105 |  |  |  |  |  |
| 1.3.14 | Pintura com tinta latex interior (PVA) das moluras de gesso de modulação do forro metálico (item 1.3.13) e do forro do (item 1.3.21). Serviço inclui regularização da superfície com emassamento (massa PVA) – na junção das placas de drywall, lixa e aplicação de seladora. Aplicação no mínimo de 03 (três) demãos, ou enquanto persistirem manchas. Cor de referência branco fosco. | m2 | 114 |  |  |  |  |  |
| 1.3.15 | Pintura de paredes, de no mínimo 03 demãos, com tinta latex interior antimofo, cor de referência "algodão egípcio" ou "branco" (a definir durante a execução), incluso preparação de superfície com massa PVA e lixa. (CAUD + Biblioteca + Hall + Corredor + Depósito+ Fechamento de drywall). | m2 | 557 |  |  |  |  |  |
| 1.3.16 | Fornecimento e instalação de sinalização tátil de piso, em conformidade à NBR9050, confeccionado em material PVC, cor azul (250,0 x 250,0 x 5,0mm) com bordas chanfradas (para assentamento sobreposto – item 5.14, a, da NBR9050). Espessura de 5,0 mm, incluindo a espessura da base e dos relevos de sinalização. O fornecimento inclui também acessórios e sinalizadores de desvio. Local: entre 01 dos elevadores do hall e a sala de atendimento central. | m | 7 |  |  |  |  |  |
| 1.3.17 | Fornecimento e instalação de soleira em granito São Gabriel, cor preta, polido, com medidas 1,6m x 0,20m, entre Hall x corredor e entre banheiro x corredor. Observar que a soleira a ser instalada entre hall e corredor deverá ter cava para pino da porta. Incluso material e mão de obra para instalação. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3.18 | Fechamento com gesso acartonado (drywall), incluindo estrutura metálica, para isolamento dos equipamentos de TI. | m² | 17 |  |  |  |  |  |
| 1.3.19 | Piso elevado com placas removíveis com dimensões aprox. de 60,0 x 60,0 cm, acabamento em paviflex com bordas bisotadas, incluindo estrutura metálica com ajuste de altura. | m² | 9 |  |  |  |  |  |
| 1.3.20 | Porta de alumínio brilhante, tipo veneziana, completa, incluindo batente, dobradiças metálicas e fechadura com chave e maçaneta tipo alavanca. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 1.3.21 | Forro de gesso acartonado, incluindo fixação, para o ambiente do item 1.3.18. | m² | 9 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 1 - PARTE CIVIL |  |  |  |
| 2 | ELÉTRICA - TOMADAS/ILUMINAÇÃO/INFRAESTRUTURA/SISTEMAS |  |  |  |  |
| 2.1 | Canaleta de rodapé técnico, metálica, com tampa de pressão, seção minima de 120 x 30mm, com 2 septos (03 vias) + conexões + acabamentos, cor branca. Marca/Modelo de referência: DCA e ALCAN. | m | 180 |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Caixa para canaleta de rodapé técnico, metálica, com 02 pontos de elétrica, 01 ponto de rede e 01 ponto cego (com tampa cega), incluindo tomadas e conector RJ-45 fêmea (jack) Cat.6 T586A, para montagem na canaleta do item 2.1. | u | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Caixa para canaleta de rodapé técnico, metálica, com 02 tomadas elétricas, para montagem na canaleta do item 2.1 na área isolada com fechamernto de drywall. | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Fornecimento e instalação de caixas de conexão de sobrepor completas, cada uma com 08 tomadas de elétrica, 04 de dados (RJ-45 fêmea Cat. 5e), para cada um dos pontos de acesso do piso. Marca/Modelo de referência: Hellerman, linha Multiscópio. | u | 20 |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Eletrocalha galvanizada 100/50, para distribuição de cabeamento de rede, incluindo conexões e fixação, com tampa. Local: do shaft ao rack de informática situado na sala intermediária, atrás da sala da copiadora (linha verde do croqui). | m | 6,0 |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Eletrocalha galvanizada 150/50, para distribuição de cabeamento de rede, incluindo conexões e fixação, com tampa. Local: do rack menor para a sala maior, conforme indicado em croqui (linha azul do croqui). | m | 3,0 |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Eletrocalha galvanizada 400/50, com 01 septo (02 vias) para distribuição de cabeamento de rede entre as salas, incluindo conexões e fixação, com tampa. Local: do rack maior para as salas menores, conforme indicado em croqui (linha vermelha do croqui). | m | 45 |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Eletrocalha galvanizada 100/50 para infraestrutura de eletricidade, incluindo fixação na laje, conexões etc.. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Trajeto sugerido croqui Anexo I. | m | 33 |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Eletrocalha galvanizada 50/50 para infraestrutura de eletricidade, incluindo fixação na laje, conexões etc.. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Trajeto sugerido croqui Anexo I. | m | 81 |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Fornecimento e instalação de calha de iluminação (luminária de aclaramento) a serem fixadas na estrutura do forro metálico com 0,625 x 0,625 m, com fundo e aletas espelhadas de alto brilho, com 4 lâmpadas tubulares T8, com 60cm, LED, de no mínimo 10 W. | u | 187 |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Fornecimento e instalação de calha de iluminação de sobrepor, para 02 (duas) lâmpadas LED tubulares de 1200 mm, T8, G13 com fundo e aletas espelhadas de alto brilho. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Cabo PPx3 de 1,5 mm2 para luminárias (1,0 m por luminária). | m | 188 |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Tomada e conector 2P+T (Macho/Fêmea) para ligação das luminárias, incluindo suporte | u | 188 |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Fornecimento e instalação de interruptor bipolar para acionamento da luminária do item 2.13, completo incluindo base e espelho. | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.15 | Cabo elétrico de cobre de 4,0 mm² com capa antichama PVC, afumex, para instalação dos circuitos das tomadas. Pontas dos cabos deverão ser conectadas aos disjuntores por meio de conectores apropriados e pré-isolados (tipo pazinha ou anel). Marca referência Pirelli ou equivalente em técnica e qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. | m | 5.000 |  |  |  |  |  |
| 2.16 | Cabo elétrico de cobre de 2,5 mm² com capa antichama PVC, afumex, para instalação de circuitos de iluminação e rabichos das tomadas elétricas (no mínimo 1,50 m). Pontas dos cabos deverão ser conectadas aos disjuntores por meio de conectores apropriados e pré-isolados (tipo pazinha ou anel). Marca referência Pirelli ou equivalente em técnica e qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Acionamento das luminárias se dará por chaves localizadas no QD-Iluminação. | m | 1.400 |  |  |  |  |  |
| 2.17 | Cabo elétrico de cobre de 1,5 mm² com capa antichama PVC, afumex, para complementação dos de circuitos de iluminação. Marca referência Pirelli ou equivalente em técnica e qualidade. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. | m | 430 |  |  |  |  |  |
| 2.18 | Fornecimento e instalação de quadro elétrico metálico de sobrepor completo (QD-TE), para instalação dos circuitos de tomadas estabilizadas (TE). Inclui barramento de cobre, com terra, painel em acrílico, em conformidade à NR-10, porta metálica com chave e adesivo de indicação de tratar-se de sistema elétrico, conforme IT-41/2011 do Corpo de Bombeiros. Circuitos deverão ser todos devidamente identificados. Para o início dos serviços de elétrica, deverá ser apresentado à CF projeto executivo com ART recolhida e cópia do CREA do responsável (custo considerado no item 5.3). Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Quadro será instalado ao lado do shaft, no local do quadro atual. Marca de referência Cemar/Legrand ou similar em técnica e qualidade. Considerando que algumas seções no 14º andar estarão em funcionamento, durante a reforma (por exemplo, a biblioteca), o QD-TE atualmente existente deverá ser parcialmente desligado, e sua substituição pelo novo QD deverá ser realizada de forma a não se interromper o fornecimento de energia a essas seções. Para montagem do novo QD considerar o disjuntor de 80A existente do quadro atual e interligação do QD-TE ao QD do andar com cabo de no mínimo 16,0 mm2 (em conformidade ao projeto a ser elaborado). | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.19 | Fornecimento de disjuntor unipolar DIN de 25 A, curva B para os circuitos de tomadas de corrente. Um dos circuitos deverá atender exclusivamente à seção de cópias. Incluso fornecimento de todos os materiais necessários para a perfeita funcionalidade e acabamento do serviço, ferramentas e mão de obra. Marca referência Siemens, ou similar em técnicas e qualidade. | u | 31 |  |  |  |  |  |
| 2.20 | Disjuntor unipolar DIN de 15 A, curva B, para o circuito das tomadas nas caixas do item 2.2 9 (circuito exclusivo) | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.21 | Tomadas 2P+T para as caixas nos rodapés técnicos. | u | 254 |  |  |  |  |  |
| 2.22 | Eletroduto metálico galvanizado de 3/4" para infraestrutura de elétrica e TI, incluindo conexões e fixação. | u | 60 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 2 - PARTE ELÉTRICA |  |  |  |
| 3 | CABLING - TI E TELEFONIA |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cabo UTP Cat5e | m | 6.900 |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Certificação da rede estruturada | u | 170 |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Conector RJ45 | u | 170 |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Cinta TR-30 | u | 400 |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Cinta TR-50 | u | 200 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Velcro largura 20 mm | rl | 15 |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Patch cord 1,5 m com boot, azul | u | 85 |  |  |  |  |  |
| 3.8 | Patch cord 2,5 m com boot, azul | u | 70 |  |  |  |  |  |
| 3.9 | Patch cord 1,5 m com boot, amarelo | u | 60 |  |  |  |  |  |
| 3.10 | Cartucho para identificação | u | 9 |  |  |  |  |  |
| 3.11 | Patch panel 24 portas CAT-5e | u | 8 |  |  |  |  |  |
| 3.12 | Voice panel 50 portas | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.13 | Guia vazado horizontal 1 U | u | 10 |  |  |  |  |  |
| 3.14 | Porca gaiola com parafuso M-5 | u | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.15 | Rack aberto 40U com guia de cabos vertical nas lateriais | u | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.16 | Switch de borda de 24 portas Gigabit, 2 SFP, PoE | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.17 | Cordão óptico duplex multimodo com conector SC/SFP de 2.0 m | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.18 | Identificador para cabo óptico | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.19 | Cabo óptico tipo multimodo 62,5/125 micra 06 fibras | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.20 | DIO óptico para rack 12 fibras completo com acoplador SC | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.21 | Kit Bandeja de Emenda 12F | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.22 | Kit 3xplacas LGX 12 posições LC/SC | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.23 | Kit ancoragem | u | 2 |  |  |  |  |  |
| 3.24 | Bloco krone telefonia 10 pares (para o DG telefonia) | u | 12 |  |  |  |  |  |
| 3.25 | Cabo de telefonia 100 pares - CI | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 3.26 | Cordão encerado | bb | 1 |  |  |  |  |  |
| 3.27 | Identificador para cabo telefonico | u | 4 |  |  |  |  |  |
| 3.28 | Régua com 8 tomadas para rack de 19". | u | 2 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 3 - PARTE CABLING |  |  |  |
| 4 | AR CONDICIONADO |  |  |  |  |
| 4.1 | Fornecimento e instalação de equipamento de ar condicionado, do tipo janela, com carga térmica de no mínimo 21.000 BTU’s, com as seguintes características: Conter a função de refrigeração; Possuir no mínimo as funções: timer, desumidificação e ventilação; Operação silenciosa; Tensão de 220 volts e freqüência de 60 hertz; Controle de temperatura com indicação em display; Controle remoto sem fio. Incluir espuma de vedação junto ao requadro do suporte. | u | 8 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 4 - PARTE AR CONDICIONADO |  |  |  |
| 5 | DIVERSOS |  |  |  |  |
| 5.1 | Limpeza final. | m² | 430 |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Caçamba para remoção de entulho | m3 | 4 |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Projeto executivo das instalações elétricas e TI (vide memorial), incluindo emissão de ART. | u | 1,00 |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL ITEM 5 - PARTE DIVERSOS |  |  |  |
| TOTAL GLOBAL, SEM BDI |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | BDI |  |
| TOTAL GLOBAL, COM BDI |  |
| TOTAL GLOBAL, COM BDI POR EXTENSO: |

Prazo de execução dos serviços é de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data indicada na Autorização para o Início dos Serviços.

Prazos de garantia: A garantia da obra será de, no mínimo, 12 (doze) meses para equipamentos ou conforme padrão do fabricante, se esta for maior, e 60 (sessenta) meses para os serviços, contados a partir da data de emissão do Termo de Recebimento Definitivo.

Validade da proposta (mínimo 60 dias): 	_________ dias corridos, contados a partir da data prevista para abertura dos envelopes documentação.

DECLARO, sob as penas da lei, que o objeto ofertado atende todas as especificações exigidas no memorial descritivo.

DECLARO que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, isenções, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante legal:________________________________

RG do representante:	______________________________________

# ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa _________________________________________(denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº ________________________é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II e §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes todos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, alterada pela Lei Complementar nº 147, de 7 de agosto de 2.014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de comprovar a regularidade fiscal somente para efeito de assinatura de contrato, previsto nos artigos 42 e 43 da referida lei  complementar, no procedimento licitatório da Tomada de Preços nº 06/15, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO VI

CARTA CREDENCIAL

Ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO

Referência: Tomada de Preços nº 06/15

Pelo presente, designo o Sr ___________________________, portador do R.G. nº _______________ para representante da empresa ____________________, CNPJ: ____________________ estando ele credenciado a responder junto a V.Sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação e interposição de recursos, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas, para fins de participação na licitação em referência.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

# ANEXO  VII

DECLARAÇÕES

Eu _______________ (nome completo), representante legal da __________________________________ (denominação da pessoa jurídica), participante da Tomada de Preços nº 06/15 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, DECLARO sob as penas da lei:

a) nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações, que a empresa encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;

b) que a empresa atende as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo;

c) estar ciente de que registro(s) no CADIN ESTADUAL (Lei Estadual nº 12.799/08), exceto se suspenso, impede(m) a contratação com este Tribunal de Contas, de acordo com a Lei Estadual nº 12.799/08, sem prejuízo das demais cominações legais, assim como inexiste também qualquer outro fato impeditivo de contratar, inclusive em virtude das disposições da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1.999.

São Paulo, em ____ de ________________ de 2.015.

_______________________________________

Assinatura do representante legal

Nome do representante:_____________________________________

RG do representante:_______________________________________

ANEXO VIII

### ATESTADO DE VISTORIA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução de obras de reforma civis, instalações elétricas, cabeamento estruturado lógico e de telefonia, além de ar-condicionado, com o fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra necessários para o 14º andar do prédio Sede do TCESP, conforme Memorial Descritivo - Anexo II do Edital.

Atestamos, para fins de participação no Tomada de Preços nº 06/15, promovido por este Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que o Sr. ___________________, RG nº ___________, representante da empresa ____________________________, Fone/Fax: (__) _____________, E-mail :___________________________,esteve neste local em __/__/__, reconhecendo os locais de execução dos serviços.

(Dados do representante deste Tribunal de Contas responsável pelo acompanhamento da vistoria)

Nome completo:______________________________________

Matricula:___________________________________________

Setor:______________________________________________

Cargo:_____________________________________________

Assinatura:__________________________________________